Сведения

о конструктивных и технических параметрах многоквартирного дома ул.9 Января,д.131.

г. Воронеж, 10 марта 2015 г.

Год постройки – 2014 г.

Дата приватизации первого жилого помещения  10,10,2014 г.

Этажность – 18

Количество подъездов – 2

Общая площадь дома    18 332,3 кв.м.

Общая площадь помещений — 14 960 кв.м., в том числе: жилых помещений — 12645,8  кв.м.  нежилых помещений 2314,2 кв.м.

Общий физический износ здания (по данным БТИ) по состоянию на .-10,03,2015   0%

Дата проведения технического обследования   10,03,2015

| Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Единицы измерения | Объем работ | Вид ремонта (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |
| цоколь | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| отмостка | бетон | отсутствует |  |  |  |
| подвальное помещение | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| Несущие стены | бетон | отсутствует |  |  |  |
| Перегородки | бетон | отсутствует |  |  |  |
| Перекрытия | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| Кровля | Кровля рулонная | отсутствует |  |  |  |
| несущие конструкции кровли | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| чердачное помещение | нет | отсутствует |  |  |  |
| техэтаж | есть | отсутствует |  |  |  |
| Фасад |
| наружняя отделка | Окраска водными составами | отсутствует |  |  |  |
| балконы | отсутствуют | Отсутствуют нарушения |
| козырьки | бетон | отсутствует |  |  |  |
| лоджии | нет |  |  |  |  |
| водостоки | нет |  |  |  |  |
| межпанельные швы | нет |  |  |  |  |
| оконные заполнения | пластик | отсутствует |  |  |  |
| дверные заполнения | дерево | отсутствует |  |  |  |
| входные группы | металл | отсутствует |  |  |  |
| входы в подвал | бетон | отсутствует |  |  |  |
| приямки | Кирпичная кладка | отсутствует |  |  |  |
| система отопления | пластик | отсутствует |  |  |  |
| холодное водоснабжение | пластик | отсутствует |  |  |  |
| горячее водоснабжение (теплообменник) | пластик | отсутствует |  |  |  |
| канализация | пластик | отсутствует |  |  |  |
| электрооборудование | медь | отсутствует |  |  |  |
| газоснабжение (сетевое) | есть |  |  |  |  |
| техканал /техподполье | нет |  |  |  |  |
| Энергосбережение дома |
| приборы учета ХВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета ГВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета отопления | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета электроэнергии | да |  | шт | 3 |  |
| приборы учета универсальные (ХВС+ГВС+элекроснабжение+отопление) | нет |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |
| количество лифтов | да |  | шт | 2 |  |
| год проведения модернизации или замены |  |  |  |  |  |

Физический износ здания в целом составляет  ___0___%

Сведения о моральном износе здания

- Наличие коммунальных квартир (да/нет)  - __нет______

- Наличие жилых помещений в цокольном этаже (да/нет) - ___нет_______

- Высота жилых помещений менее 2,5 м (шт) - ___нет________

- Высота жилых помещений более 3,5 м (шт) - _____нет______

- Отсутствует обособленный выход из подвала (да/нет) - _____нет______

- Невентилируемая кровля (да/нет) -_____да_________

- Деревянные перекрытия (да/нет) -________нет______

- Отсутствует:

-водопровод   износ отсутствует

-канализация   износ отсутствует

Директор ООО «ВУК»                                                                                                                          Е.Н. Белянцев

МП

тел.2945682